接收机

接收类型：超外差二次变频

接收频率范围：780MHz~829.75MHz(0~199Ch)

频道数：200

灵敏度：-100dBm(1kHz,-22dBV,40dB SINAD)

失真度：0.5% max(1kHz,-22dBV)

音频输出

非平衡输出：.10mv~0.5V

平衡输出：20mv~1V

天线接口：BNC（50Ω）

电源需求：12V/300mA

工作温度：-5℃~40℃

电源适配器

输入电压：AC 100V~240V 50/60HZ

输出电压：DC12V 1200mA

麦克风

发射频率:640MHz~830MHz(0~99Ch)

调制方式:FM

发射功率:3~10mW

频率稳定度:±0.005%以内

最大频偏:±45kHz

频率响应:40Hz~20kHz

动态范围:100dB

麦克风类型:动圈式